Warszawa, 17.03.2017 r.

BPzp.261.9.2017

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę wózków widłowych – znak sprawy: BPzp.261.9/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż otrzymał prośbę o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Zamawiający w zadaniu nr 1, podając jednocześnie parametry techniczne wózka:

- Układu mokrych hamulców tarczowych

- Trójdrożnego katalizatora spalin z sondą lambda,

- i Moc silnika - minimum 43 kW,

wskazują tylko na jeden wózek widłowy, tj. HYUNDAI.

W związku z powyższym proszę o skreślenie zapisów :

- Układ mokrych hamulców tarczowych.

- Trójdrożny katalizator spalin z sondą lambda.

Ponadto czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w wózku mechanizmu z wysokością podnoszenia 5000mm?

Odpowiedź:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

Zadanie 1

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka widłowego  wysokiego podnoszenia, z  napędem gazowym (LPG) oraz gwarancją udzieloną na okres  min. 24 miesięcy,

  - bezpłatne wykonywanie zalecanych przez producenta i DT w określonych terminach wszelkich  przeglądów  w tym  konserwacyjnych*, regulacji i wymiany części zamiennych nie podlegających gwarancji przez okres udzielonej gwarancji, realizowanych w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w  Kamienicy Królewskiej, będącej  miejscem pracy wózka.

- Wózek musi  spełniać następujące wymagania:

  - posiadać parametry techniczne i wyposażenie zgodne z poniższą tabelą:

Składnica w  Kamienicy Królewskiej    -  szt.  1.

| Udźwig nominalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500 mm | 2500 kg |
| --- | --- |
| Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż - | 5500 mm |
| Moc silnika - minimum | 43 kW |
| Maszt z dwoma siłownikami wolnego skoku umiejscowionymi po bokach wózka | tak |
| Układ mokrych hamulców tarczowych | tak |
| Maksymalna wysokość wózka ze złożonym masztem i daszkiem ochronnym nad operatorem | 2500 mm |
| Minimalna wysokość swobodnego podnoszenia z kratą ochronną | 1200 mm |
| Karetka bocznego przesuwu wideł - zintegrowana | tak |
| Długość wideł | 1100 ± 100 mm |
| Przedłużacze wideł do 1500 mm | tak |
| Kabina operatora - ogrzewana | tak |
| Amortyzowany fotel operatora, pasy bezpieczeństwa | tak |
| Napęd LPG – butla 11 kg | tak |
| Reflektory szt. 2 oraz kierunkowskazy z przodu wózka, światło cofania, kierunkowskazy, stopu oraz pozycyjne z tyłu wózka, 2 lusterka wsteczne wewnątrz kabiny wózka, sygnał cofania, światło ostrzegawcze - „kogut” | tak |
| Ogumienie pneumatyczne – niebrudzące, kolor jasny | tak |
| Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| Regulowana kolumna kierownicy | tak |
| Silnik fabrycznie przystosowany do zasilania wyłącznie gazem LPG, rura wydechowa skierowana do góry | tak |
| Katalizator spalin | tak |

*- przeglądy konserwacyjne wykonywane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego ( Dz. U. z 2003 r. nr 193 poz. 1890)).

  - być zarejestrowany we właściwym terenowo dla Składnicy Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

- Do  wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

  - DTR z instrukcją obsługi,

  - katalog części zamiennych,

  - certyfikat bezpieczeństwa,

  - dokument gwarancyjny.

- Wózek  ma być dostarczony na koszt, ryzyko  i staraniem Wykonawcy, pod następujący adres:

1.      Agencja Rezerw Materiałowych, Składnica w  Kamienicy Królewskiej, 
                 83-342  Kamienica Królewska                                                       1 szt.

5. Termin dostawy:  do  42  dni od daty zawarcia umowy

- Załącznik nr 3 do SIWZ „Formularz ofertowy” otrzymuje brzmienie:

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 1 - Dostawa wózków widłowych do Składnicy ARM 
w Kamienicy Królewskiej

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wózków widłowych– znak sprawy: BPzp.261.9.2017:

            - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………1zł,słownie……………………………………………………………zł

| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek widłowy …………………………1 …………………………1 (typ, model oferowanego wózka, rok produkcji) | szt. | 1 | ………………1 | ………………1 | ………………1 |

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.

      - Ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta w czasie trwania gwarancji : ……….¹

| Parametry wózka widłowego | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Udźwig nominalny przy maszcie standard i środku ciężkości 500 mm | 2500 kg | ………………1 |
| Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż - | 5500 mm | ………………1 |
| Moc silnika - minimum | 43 kW | ………………1 |
| Maszt z dwoma siłownikami wolnego skoku umiejscowionymi po bokach wózka | tak | ………………1 |
| Układ mokrych hamulców tarczowych | tak | ………………1 |
| Maksymalna wysokość wózka ze złożonym masztem i daszkiem ochronnym nad operatorem | 2500 mm | ………………1 |
| Minimalna wysokość swobodnego podnoszenia z kratą ochronną | 1200 mm | ………………1 |
| Karetka bocznego przesuwu wideł - zintegrowana | tak | ………………1 |
| Długość wideł | 1100 ± 100 mm | ………………1 |
| Przedłużacze wideł do 1500 mm | tak | ………………1 |
| Kabina operatora - ogrzewana | tak | ………………1 |
| Amortyzowany fotel operatora, pasy bezpieczeństwa | tak | ………………1 |
| Napęd LPG – butla 11 kg | tak | ………………1 |
| Reflektory szt. 2 oraz kierunkowskazy z przodu wózka, światło cofania, kierunkowskazy, stopu oraz pozycyjne z tyłu wózka, 2 lusterka wsteczne wewnątrz kabiny wózka, sygnał cofania, światło ostrzegawcze - „kogut” | tak | ………………1 |
| Ogumienie pneumatyczne – niebrudzące, kolor jasny | tak | ………………1 |
| Wspomaganie układu kierowniczego | tak | ………………1 |
| Regulowana kolumna kierownicy | tak | ………………1 |
| Silnik fabrycznie przystosowany do zasilania wyłącznie gazem LPG, rura wydechowa skierowana do góry | tak | ………………1 |
| Katalizator spalin | tak | ………………1 |

- Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że czas naprawy będzie wynosił: ……. ¹godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania przeglądu. Zaoferowanie dłuższego czasu naprawy niż 72 godziny spowoduje odrzucenie oferty.

- Udzielamy gwarancji i zobowiązujemy się do wykonywania bezpłatnych przeglądów w tym konserwacyjnych, regulacji i wymiany części zamiennych nie podlegających gwarancji przez okres……….¹ miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji
i bezpłatnych przeglądów niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Z informacji uzyskanych ze stron internetowych wynika, że  istnieją na rynku  wózki  innych producentów spełniających nałożone wymagania, np. Clark, Doosan, Daewoo.

Informujemy ponadto, że Agencja Rezerw Materiałowych stosuje wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa” , której tekst jest dostępny pod adresem  www.arm.gov.pl  informacje  o ARM/System Zarzadzania. Dlatego też zamawiane wózki powinny spełniać wymagania z tym związane i być mało uciążliwe dla środowiska. Zaznaczamy jednocześnie, że celem zamawiającego jest zakupienie  wózków nowoczesnych, bezpiecznych o zmniejszonej awaryjności.

Zamawiający  nie dopuszcza zastosowanie w wózku mechanizmu z wysokością podnoszenia 5000   mm.

Pytanie nr 2

Zadanie 2

Czy dopuszcza się zaoferowanie wózka wyposażonego w maszt trzystopniowy z pełnym wolnym skokiem, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów technicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka wyposażonego w maszt trzystopniowy.