INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA            l OCHRONY ZDROWIA

(sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

OBIEKT:   Budynek magazynowy  nr  6

Przebudowa posadzki w Składnicy Agencji Rezerw

Materiałowych w Niemcach.

ADRES:  Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w  Niemcach.

21-025 Niemce.

INWESTOR:  Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45,

00-844 Warszawa

OPRACOWAŁ :

Dariusz Łyk

Agencja Rezerw Materiałowych

Warszawa, 25.05.2017 r.

# I. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje wykonanie:

1.1. rozebranie uszkodzonych elementów posadzki.

1.2. uzupełnienie i wykonanie naprawy posadzki,

1.3. wykonanie nowej posadzki  niepylacej, zacieranej.

# II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Informacja dotyczy budynku magazynowego, którego będą dotyczyć roboty budowlane.

# III . KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

3.1. zagospodarowanie placu budowy

3.2. roboty posadzkowe,

# IV . ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA

4.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego zakładu pracy. Budynek  których dotyczy opracowanie oraz teren bezpośrednio przyległy na okres robót budowlanych powinien zostać wyłączony z użytkowania. Pracownicy zakładu winni być poinformowani o zakazie wstępu na teren budynku   oraz w obszar prowadzonych prac.

4.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że zakład jest ogrodzony i nie ma możliwości przedostania się na teren budowy osób niepowołanych.

# V . PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

  - W trakcie usuwania uszkodzonych elementów posadzki.

  - W trakcie transportu i rozładunku materiałów budowlanych – zagrożenie dla pracowników ze strony pojazdów transportowych i urządzeń rozładunkowych.

  - W trakcie wykonywania prac posadzkowych,   oraz  użycie  sprzętu o napędzie elektrycznym.

# VI . ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE  I ORGANIZACYJNE

Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na:

  - Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prowadzonych prac rozbiórkowych i na wysokości,

  - Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych znajdujących się w obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót (rozbiórkowych i innych), które mogą powodować zagrożenie porażenia prądem,

  - Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników znajdujących się na wysokości,

  - Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną, rękawice i kaski oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich,

  - Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy sprzętu,

  - Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do przewodów elektrycznych – zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie elektrycznym,

  - Organizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,

  - Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny,

6.10  W trakcie wykonywania prac związanych z układaniem posadzek w magazynie Wykonawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej. Ponadto w pomieszczeniach powinna być zapewniona właściwa wentylacja.

  - Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

UWAGA:

Wykonawca powinien pouczyć pracowników budowlanych  o zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego instruktażu każdemu zatrudnionemu  na budowie robotnikowi.

# VII . PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót  nie przekroczy 500 osobodni.

  - W związku z punktem 7.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia   nie jest wymagane,  – plan BIOZ nie musi zostać  opracować.

7.3.    W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień zawartych w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  BHP przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).;

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129 poz. 844);

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).