I .   Część ogólna

- Zamawiający (Inwestor):

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego i adres:

Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3

Agencja Rezerw Materiałowych

Składnica w Komorowie

Komorowo, ul. Różańska 88

07-310 Ostrów Mazowiecka

  - Zestawienie obiektów i robót na obiekcie z podziałem zgodnym ze Wspólnym Słownikiem CPV

Magazyn nr 3 – CPV 45321000-3 izolacja cieplna

Magazyn nr 3 – CPV 45410000-4 tynkowanie

Magazyn nr 3 – CPV 45421148-3 instalowanie bram

Magazyn nr 3 – CPV 45421132-8 instalowanie okien

  - Charakterystyka ogólna obiektu

Magazyn nr 3 - budynek murowany, parterowy o konstrukcji halowej szkieletowej, wypełnienie ścian cegła, stropodach kryty papą termozgrzewalną, posadzka betonowa, drzwi stalowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną 230V, 400V, kotłownię olejową, instalację sygnalizacji pożaru, Instalację sygnalizacji włamania, instalację hydrantową, instalację odgromową. Powierzchnia magazynu 2.056,43 m2, kubatura 17.460,86 m3.

  - Rodzaj i zakres robót budowlanych

Rodzaj i zakres robót przewidzianych do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót.

  - Informacje o terenie budowy:

    - Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót,

    - Zamawiający przekaże nieodpłatnie na czas trwania robót jedno pomieszczenie magazynowe znajdujące się na terenie budowy na składowanie narzędzi, materiałów itp.

    - Zamawiający zapewni odpłatnie dostęp do źródła poboru wody, energii elektrycznej itp.

    - Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu

Wykonawcy na teren zakładu.

    - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska i innych występujących na terenie zakładu.

    - Zamawiający   wymaga   od   Wykonawcy    oddania   terenu    budowy  w  stanie  nie

pogorszonym oraz do wywiezienia z terenu budowy wszelkich odpadów po swoich pracach i uporządkowania terenu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej,

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

  - Wymagania dotyczące ochrony środowiska

    - Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

    - Wykonawca   będzie   unikał   szkodliwych   działań ,  szczególnie  w  zakresie zanieczyszczeń     powietrza   ,   wód  gruntowych  ,  nadmiernego   hałasu   i   innych

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Roboty montażowe prowadzone na wysokości powyżej 1m, winny wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

    - BHP przy robotach wykonywanych sprzętem zmechanizowanym

Maszyny, urządzenia 	i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Ruchome części mechanizmów zagrażające bezpieczeństwu powinny posiadać osłony zapobiegające wypadkom. Sprzęt zmechanizowany powinien być przed rozpoczęciem pracy sprawdzony pod względem sprawności technicznej                 i bezpieczeństwa użytkowania.

    - Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Kierownik robót powinien zwrócić uwagę pracownikom na zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania inwestycji. Przed rozpoczęciem robót należy udzielić niezbędnego instruktażu odnośnie przestrzegania przepisów BHP na budowie.

Szkolenie odnośnie stosowania przepisów BHP powinno być przeprowadzone przez  osoby  mające  odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni wyżej wymienione szkolenie wysłuchać i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

    - Środki ochrony osobistej.

Pracodawca   powinien   wyposażyć   pracowników   w   odzież   roboczą   i   ochroną

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem elektrycznym, upadki z wysokości powinni być zaopatrzeni               w sprzęt ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje również pracowników                     w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników.

    - Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z instrukcją „Bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą na terenie zakładu i stosować się do postanowień w niej zawartej.

  - Wykaz  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia z podziałem na grupy robót,

klasy robót, kategorie robót.

Wykaz  kategorii  robót  w  grupie oznaczonej kodem 45200000-9 Roboty budowlane

w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz    roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

Wykaz kategorii robót w grupie oznaczonej kodem 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

| Lp. | Rodzaj robót (kategoria) | Kod CPV | Liczba objętych obiektów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izolacja cieplna | 45321000-3 | 1 |
| 2. | Tynkowanie | 45410000-4 | 1 |
| 3. | Instalowanie bram | 45421148-3 | 1 |
| 4. | Instalowanie okien | 45421132-8 | 1 |

  - Określenia podstawowe.

    - certyfikat  zgodności  –  jest  to  dokument  wydany   przez   notyfikowaną   jednostkę

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

    - Deklaracja   zgodności   –   oświadczenie    producenta    lub    jego   upoważnionego

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

    - Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania                w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

    - Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy,

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).

    - Przedstawiciel Inwestora  –  osoba, która reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

    - Istotne   wymagania    –     oznaczają     wymagania     dotyczące     bezpieczeństwa,

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

    - Obmiar robót – pomiar wykonanych  robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

    - Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

    - Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych

też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób                         o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy              i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

    - Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

    - Roboty podstawowe  –  minimalny   zakres  prac , które  po  wykonaniu są  możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

    - Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług

i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

    - Wyrób budowlany	  –   należy   przez   to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu

przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                         w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi                    w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności  z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik robót jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

  - Wymagania  ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z przedstawicielem Inwestora. Składowane materiały powinny być dostępne przedstawicielowi Inwestora w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów budowlanych konieczna jest akceptacja przedstawiciela Inwestora.

2.3. 	Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały budowlane, wbudowane lub zainstalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.

• Wykonawca, uzgodni z przedstawicielem Inwestora sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.3.1.   Materiały

Wszelkie materiały przewidziane do wykonania termomodernizacji magazynu nr 3 oraz ich parametry zostały opisane w pkt. 2 poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, które są integralnymi częściami niniejszej specyfikacji.

2.4.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę  na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji przedstawiciela Inwestora, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora materiały budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny           z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych                       dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń                      w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez przedstawiciela Inwestora . Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy może być zdyskwalifikowany przez przedstawiciela Inwestora i niedopuszczony do realizacji robót.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 	wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowych 	specyfikacjach technicznych, jeżeli gabaryty lub masy materiałów budowlanych 	wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

- Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  oraz   poleceniami   przedstawiciela Inwestora. Decyzje    przedstawiciela Inwestora dotyczące  akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, specyfikacji technicznej, a także  w  normach.  Polecenia  przedstawiciela Inwestora   przekazane Wykonawcy  będą  spełniane  nie  później  niż  w  wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.	Projekt zagospodarowania placu budowy.

Zamawiający	 nie przewiduje konieczności opracowania projektu zagospodarowania 		budowy.

  - Projekt organizacji budowy.

Zamawiający nie przewiduje konieczności opracowania projektu organizacji budowy.

  - Projekt technologii.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia dziennika technologii.

  - Czynności geodezyjne na budowie

Zamawiający nie przewiduje czynności geodezyjnych na budowie.

  - Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 		terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi   wymóg   określony 		      przepisami o porządku.

- Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

  - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  materiałów            i elementów.   Wykonawca   będzie   prowadził   kontrole   robót   z   częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                        w  specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora. Wymagania co do zakresu kontroli  robót  są określone w szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku, kiedy kontrole  nie  zostały  określone  w  szczegółowej  specyfikacji,  zostaną  one ustalone przez przedstawiciela Inwestora.

  - Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

• certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  z  Polską Normą lub 		   aprobaty     techniczne.     Wykonawca     jest    zobowiązany     do    prowadzenia 		   dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu 		   oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiary i  obmiary  robót  nie  mają  zastosowania  ponieważ rozliczenie za wykonane 	roboty nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

- Odbiór robót budowlanych

Występują    następujące    rodzaje     odbiorów:    odbiór    robót    zanikających  lub 		ulegających  zakryciu,  odbiór  częściowy,   odbiór   końcowy,   odbiór   ostateczny 			(pogwarancyjny).

  - Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje przedstawiciel Inwestora.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi                 w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

  - Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z kosztorysem

ofertowym,  specyfikacją   techniczną,   normami,  przepisami  i  sztuką  budowlaną,

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

2) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi.

- Rozliczenie robót.

Należność za wykonane roboty będzie realizowana na zasadach określonych w umowie.

- Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty              i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 szczegółowej specyfikacji technicznej nr 1, nr 2 i nr 3.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Nr 1

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3 –

IZOLACJA CIEPLNA, TYNKOWANIE

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

SKŁADNICA W KOMOROWIE

KOMOROWO, UL. RÓŻAŃSKA 88

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

Izolacja cieplna CPV 45321000-3

Tynkowanie CPV 45410000-4

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ocieplenia elewacji polegające na odbiciu uszkodzonych i niestabilnych fragmentów tynku, uzupełnieniu tynku, oczyszczeniu i zmyciu ścian budynku, zagruntowaniu powierzchni ścian i sprawdzeniu przyczepności zaprawy do ścian, wykonaniu ocieplenia budynku ze styropianu o grubości 15 cm i 3 cm ościeży otworów drzwiowych. Wtopieniu siatki zbrojącej i wzmocnieniu narożników siatką z kątownikiem aluminiowym. Wykonaniu wyprawy elewacyjnej, ścian, ościeży z masy akrylowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. powyżej w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia budynku magazynowego nr 3, w technologii lekkiej - mokrej przy zastosowaniu płyt styropianowych polegających na przygotowaniu podłoża poprzez skucie części okładzin ściennych, uzupełnieniu ubytków, zagruntowaniu powierzchni, przymocowaniu listwy startowej, przyklejeniu styropianu, zakołkowaniu, przyklejeniu siatki zbrojącej i narożników z siatką oraz wykonaniu warstwy tynku akrylowego na ścianach i ościeżach.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie wykonywania robót i pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa   i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                    w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego.

1.10	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane            z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                      i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora                 o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Materiały do wykonania termomodernizacji ścian powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracją zgodności,

- wytycznymi stosowania materiału wg producenta,

- informacją o okresie przydatności do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi.

Wszystkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg obowiązującej instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”, stawia wymagania odnośnie stosowanych do ocieplenia materiałów budowlanych.

  - Wymagania szczegółowe.

Do przeprowadzenia termomodernizacji magazynu nr 3, przewiduje się zastosowanie

materiałów o parametrach niżej przedstawionych.

    - Termomodernizacja ścian zewnętrznych:

1) styropian samogasnący, frezowany EPS 70 040 gr. 15 cm o gęstości pozornej nie

mniej niż 15 kg/m³

2) styropian samogasnący, frezowany EPS 70 040 gr. 3 cm o gęstości pozornej nie

mniej niż 15 kg/m³

Właściwości techniczne:

- współ. przenikania ciepła λ=0,04 W/(m*K)

- klasa odporności ogniowej min E – samogasnący

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyt min. 100 kPa

- wytrzymałość na zginanie min. 125 kPa

- naprężenia ściskające przy 10%  odkształceniu względnym ≥ 70kPa

Wyroby te powinny posiadać certyfikat za zgodność z Polskimi Normami, w tym: PN-                        EN 13163:2009, PN-B 20132:2009.

Wymagania dla płyt styropianowych:

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie

spienionych,

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5mm

- grubość – 20-500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

- pakowanie:

Płyty styropianowe układa się w stosy o objętości 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zwierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

3) Preparat gruntujący murów - służący do gruntowania podłoży w celu ich wzmocnienia przed przyklejeniem płyt styropianowych.

4) Klej do przyklejania płyt styropianowych do podłoży. Występuje w postaci suchej mieszanki pakowanej w worki po 25 kg.

Dane techniczne

- wygląd – proszek koloru szarego bez zabryleń, po zarobieniu wodą powstaje jednorodna masa bez rozwarstwień i grudek,

- gęstość nasypowa – 1,39 g/cm³ ± 5%

- ilość wody zarobowej 0,20÷0,22 l/kg

- przyczepność do betonu  ≥ 0,3 MPa

- przyczepność do styropianu  ≥ 0,1 MPa

- mrozoodporność

5) Klej do przyklejania siatki do płyt styropianowych. Występuje w postaci suchej mieszanki pakowanej w worki po 25 kg.

Dane techniczne

- wygląd – proszek koloru szarego bez zabryleń, po zarobieniu wodą powstaje jednorodna masa bez rozwarstwień i grudek,

- gęstość nasypowa – 1,55 g/cm³ ± 5%

- ilość wody zarobowej 0,20÷0,22 l/kg

- przyczepność do betonu ≥ 0,3 MPa

- przyczepność do styropianu  ≥ 0,1 MPa

- mrozoodporność

6) Siatka zbrojeniowa - tkanina z włókna szklanego zabezpieczona w kąpieli akrylowej przed alkaliami zawartymi w zaprawach klejowych, odpowiadająca wymaganiom               PN-92/P-85010. Siatka układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej.

- gramatura siatki – 145 g/m2

- rodzaj splotu – gazejski

- wymiar oczek 4,0 x 4,5 mm

- siła zrywająca wzdłuż osnowy -  ≥ 35 N/mm

- wydłużenie wzdłuż osnowy przy sile zrywającej -  ≤ 4,5%

- przyczepność międzywarstwowa w układzie ociepleniowym  ≥0,10 MPa

- szerokość rolki – 1,00m lub 1,10m

- długość siatki w rolce – 50,0 mb

7) Preparat gruntujący pod wyprawę elewacyjną – pod tynki akrylowe służący do

gruntowania podłoży przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków akrylowych. Stosuje  się go do gruntowania wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku, zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent.

8) listwy cokołowe i narożne – aluminiowe listwy cokołowe, startowe szer.153mm,dł. 2,5m oraz aluminiowe listwy narożne do ociepleń z przyklejonymi paskami siatki zbrojącej, służące do wzmocnienia i właściwego ukształtowania narożników i krawędzi budynku oraz ościeży otworów, listwa o przekroju kątownika 25x25mm, perforowana, dł. 2,5m lub 3,0m;

9) tynk akrylowy – akrylowa masa tynkarska do wykonywania wypraw dekoracyjno ochronnych na bazie kwarcu i żywic akrylowych, gotowy do użycia na ścianach budynku.

Granulacja tynku 1,0-2,0 mm, kolor żółty, struktura baranek

Właściwości techniczne:

- przyczepność     >0,50 MPa do betonu i tynku

- przyczepność     >0,18 MPa do styropianu

- współczynnik oporu dyfuzyjnego - µ=70

- granulacja  1,0÷2,0 mm

- zużycie dla granulacji 1,00mm,  1,3 ÷ 1,5 kg/m²

- zużycie dla granulacji 1,20mm,  1,5 ÷ 1,8 kg/m²

- zużycie dla granulacji 1,50mm,  2,0 ÷ 2,5 kg/m²

- zużycie dla granulacji 2,00mm,  2,6 ÷ 3,0 kg/m²

- chłonność wody - niska

- elastyczność – wysoka

- czas wiązania -     4÷20h

- materiał trudnopalny

- materiał odporny na warunki atmosferyczne, alkalia

- opakowania – wiadro 15kg, 30 kg

Przygotowanie masy do użycia:

Tynk dostarczany jest w postaci masy gotowej do użycia. Należy tynk dokładnie wymieszać ręcznie. Nie używać mieszadła mechanicznego. Do mieszania używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Tynk nakładać na zagruntowane wyschnięte podłoże przy pomocy pacy metalowej ze stali nierdzewnej.

10) dyble plastikowe z grzybkami – długości min. 20 cm

11) piasek do zapraw – piasek wchodzący w skład zaprawy powinien być kwarcowy ze skał twardych zgodnie z PN-79/B-06711

Właściwości techniczne:

- Piasek powinien być czysty, bez iłu, gliny i ziemi roślinnej

- Piasek drobnoziarnisty – frakcje 0,25-0,50 mm

- Piasek średnioziarnisty – frakcje 0,50-1,00 mm

- Piasek gruboziarnisty – frakcje 1,00-2,00 mm

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem konsultacji i uzyskania akceptacji przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne ITB lub deklaracje zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczającym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3.	Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od Kierownika Składnicy warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania.

Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: zerowanie ochronne. Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże przedstawicielowi Inwestora. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania.

4. 	Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. 	Wykonanie robót

5.1 Wykonanie zarusztowania ścian budynku do robót ociepleniowych,

5.2 Oczyszczenie, reperacja ubytków i pęknięć tynku ścian budynku zaprawą cementową, i gruntowanie ścian,

5.3 Wykonanie ocieplenia ścian budynku poprzez zamocowanie listwy cokołowej i przyklejenie na zaprawie klejącej styropianu o gr. 15 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych, zakołkowanie płyt styropianowych w ilości 6 szt/m², wtopienie siatki zbrojącej i wzmocnienie narożników siatką z kątownikiem aluminiowym, gruntowanie, wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

5.4 Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem

Inwestora,

5.5 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią budowlaną,

5.6 Rozebranie rusztowania, zdjęcie osłon okien i drzwi z foli i uprzątnięcie terenu budowy.

Ponadto, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

6.	 Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót.

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

7.	Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty termomodernizacyjne, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych,

podczas których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele  	Wykonawcy.

7.1 Odbiór robót zanikających i zakryciu ulegających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.

7.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.

7.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz przedstawiciela Inwestora.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8. 	Obmiar robót

Powierzchnię docieplenia ścian oraz roboty tynkarskie oblicza się w metrach

kwadratowych, listwy cokołowe, listwy narożne oblicza się w metrach, natomiast dyble

plastikowe liczymy w sztukach.

9. 	Podstawa płatności

Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie.

10.	Przepisy związane.

10.1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409),

10.2.   Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką,

10.3.   Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P-85010,

10.4.   Płyty styropianowe – PN-EN 13163:2009,

10.5.   Piasek do zapraw – PN-79/B-06711.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Nr 2

WYMIANA BRAM MAGAZYNOWYCH ROZSUWANYCH NA SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE W MAGAZYNIE NR 3

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

SKŁADNICA W KOMOROWIE

KOMOROWO, UL. RÓŻAŃSKA 88

07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA

Instalowanie bram CPV 45421148-3

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu starych bram przesuwnych, dostawie wraz montażem przemysłowych bram segmentowych, naprawy tynku wynikłe podczas demontażu starych bram i montażu nowych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie montażu bram przemysłowych segmentowych ocieplanych oraz naprawy uszkodzonych tynków.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie robót budowlanych.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

- Materiały

  - Przemysłowe bramy segmentowe

2.1.1.	Brama zewnętrzna bez drzwi przejściowych 2,50 x 2,50 m, wymiary w świetle otworu, nadproże h = 2,40 m.

Płyty bramy:

segmenty z blachy stalowej o grubości 0,5 mm ocynkowanej ogniowo, wys. 625 mm. wypełnione pianką poliuretanową nie zawierającą freonu zgodnie z DIN 4102 i DIN 18164, głębokość montażowa 42 mm, klasa materiałowa B2. Z zewnątrz i wewnątrz w strukturze stucco, przedzielona poziomymi przetłoczeniami w równych odstępach co 125 mm. Współczynnik przepuszczalności cieplnej k=0,95 W/m2K.

Segmenty bramy wyposażone od wewnątrz i zewnątrz w skuteczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dłoni.

Dolny segment bramy z dwukomorową uszczelką z podwójną wargą jako uszczelką progową, górny segment bramy z uszczelką nadproża. Uszczelki wykonane z EPDM.

Brama wyposażona w uchwyty umożliwiające jej plombowanie od strony zewnętrznej.

Powierzchnia segmentów bramy obustronnie powlekana farbą gruntującą na bazie poliestru, zewnątrz i wewnątrz w kolorze RAL 9006 białe aluminium.

Ramy ościeżnic i okucia ocynkowane ogniowo. Typ prowadzenia ND (prowadzenie uwzględniające pochylenie dachu), wyrównanie ciężaru poprzez mechanizm sprężyn skrętnych zamocowany za nadprożem, wyposażony w sprężyny skrętne w kolorze srebrno szarym, bębny do nawijania i boczne liny nośne. Zabezpieczenie bramy przed opadnięciem w skutek pęknięcia sprężyny skrętnej poprzez zastosowanie atestowanych zabezpieczających elementów montażowych.

Ościeżnica

Dwustronna ościeżnica kątowa z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, pionowe bezpieczne prowadnice, skręcane, wymienialne. Uszczelka boczna z dodatkową wargą uszczelniającą. Pozioma, stabilna podwójna szyna bieżna.

Zamknięcie bramy

Obsługa przy pomocy rygla przesuwnego (demontaż niemożliwy przy zaryglowanej bramie), rygiel obrotowy z opatentowaną tarczą zapadkową. Zamek obsługiwany od wewnątrz i zewnątrz. Wymaga się zastosowania zamka posiadającego certyfikat IMP i Policji.

Obsługa bramy: uchwyt ręczny z zewnątrz i wewnątrz oraz cięgno łańcuchowe do obsługi ręcznej.

Izolacja cieplna k = 0,95 W/m2K, kolorystyka: RAL 9006 białe aluminium.

Zabezpieczenia:

Rygiel ręczny, zabezpieczenie w przypadku zerwania linek (zabezpieczenie zapobiegające gwałtownemu opadaniu bramy w przypadku zerwania linek), zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn (zabezpieczenie zapobiegające gwałtownemu opadaniu bramy w przypadku pęknięcia sprężyny).

    - Brama zewnętrzna z drzwiami przejściowymi bez wystającego progu 2,50x2,50 m (wymiary w świetle otworu) wysokość nadproża h = 2,40

Parametry bramy jak pkt. 2.1.1 lecz brama z drzwiami przejściowymi

Drzwi przejściowe: Wysokość ok. 1950 mm, Szerokość ok. 800 mm.

Klamka na wysokości ok. 1 m

Drzwi przejściowe przystosowane do plombowania od strony zewnętrznej

    - Brama wewnętrzna bez drzwi przejściowych 2,50x2,50 m (wymiary w świetle otworu) wysokość nadproża h = 3,00m

Parametry bramy jak w pkt. 2.1.1 lecz z prowadzeniem typu V (pionowym).

  - Materiały montażowe

    - Kołki rozporowe (dyble) ściany i nadproża z cegły

    - Pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)

    - Zaprawa gipsowa

    - Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna kolor biały

Uwaga:

brama zewnętrzna z przejściem 2,50 x 2,50 m   –	szt. 2

brama zewnętrzna bez przejścia 2,50 x 2,50 m  – 	szt. 4

brama wewnętrzna bez przejścia 2,50 x 2,50 m – 	szt. 1

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów lub zgodnych z wymaganiami producenta bram.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmują szereg zabiegów niezbędnych do późniejszego prowadzenia robót wiążących się z wymianą istniejących bram przesuwnych na przemysłowe bramy segmentowe.

Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in.:

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty,

- podłączenie do sieci energetycznej sprzętu elektrycznego,

- przygotowanie materiałów do wykonania prac związanych z wymianą bram.

  - Roboty demontażowe polegają na:

- zdjęciu skrzydeł bram z szyn prowadzących,

- wykuciu prowadnic bramy, zawiasów itp.,

  - Roboty naprawcze:

- oczyszczenie miejsc po zdemontowanych elementach nośnych bram,

- uzupełnienie ubytków tynków w miejscach mocowania elementów nośnych bram,

- malowanie naprawianych miejsc

  - Roboty montażowe

- trasowanie otworów do montażu prowadnic,

- mechaniczne przygotowanie podłoża do montażu prowadnic (wiercenie ślepych

otworów w ścianach z cegły),

- osadzenie kołków w uprzednio przygotowanych otworach,

- montaż prowadnic bramy,

- montaż segmentów bramy w prowadnicach,

- montaż wału z bębnami linek oraz sprężyn wraz z ich naciągiem,

- montaż cięgna łańcuchowego,

- uruchomienie i regulacje bramy.

- Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót.

Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami producenta bram oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

- Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

W odbiorze powinni uczestniczyć Przedstawiciele Zamawiającego oraz Przedstawiciele  	  Wykonawcy.

7.1. Odbiór końcowy robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z kosztorysem ofertowym i szczegółową specyfikacją techniczną.

7.2. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Obmiar robót

Przy wymianie bram nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc obmiar robót nie ma zastosowania.

- Podstawa płatności

Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie.

- Przepisy związane

PN-EN 14351-1:2006 (U)  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Nr 3

WYMIANA ŚLUSARKI OKIENNEJ NA STOLARKĘ

OKIENNĄ PCV W MAGAZYNIE NR 3

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

SKŁADNICA W KOMOROWIE

KOMOROWO, UL. RÓŻAŃSKA 88

07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA

Instalowanie okien CPV 45421132-8

1. Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu starej ślusarki okiennej, zamurowanie otworów w ścianach, dostawie wraz montażem stolarki okiennej PCV, wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej oraz naprawie tynków wynikłe podczas demontażu starej ślusarki i montażu nowych okien.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie montażu okien PCV oraz naprawy uszkodzonych tynków.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie robót budowlanych.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

2. Materiały

Okna PCV

Wbudować należy okna PCV, w kolorze białym, z nawiewnikami higrosterowalnymi, jednoramowe, uchylne, jednodzielne, zaszklone szkłem podwójnym zespolonym, zewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P4, wewnętrzna szyba laminowana, bezpieczna 33.1, wszystkie szyby przeźroczyste. Okna powinny spełniać warunki stawiane wyrobom mającym zastosowanie w budownictwie. Oszklenie okien powinno posiadać wymagany minimalny współczynnik przewodzenia ciepła U = 1,1 W/m2K.

Ponadto, stolarka okienna w kolorze białym o wymiarach 0,80 x 1,70 m – 6 sztuk.

Uwaga!

Rzeczywiste wymiary przedmiotowej stolarki okiennej, planowanej do

wbudowania, Wykonawca musi ustalić samodzielnie, w trakcie niezbędnych oględzin!

Podokienniki zewnętrzne

Przyjęto zastosowanie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

grubości minimum 0,50 mm.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu

4. Transport

Wg punktu IV ST.

5. Wykonanie robót

5.1 wykucie z muru okien stalowych,

5.2 usuniecie naruszonych części tynku ościeży, osadzenie ram okiennych z PCV,

5.3 wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej,

5.4 osadzenie parapetów okiennych zewnętrznych z blachy powlekanej,

5.5 naprawa tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą cementową, od

wewnątrz wyszpachlowanie ościeży gładzią gipsową i pomalowanie farbą emulsyjną.

6. Kontrola jakości

6.1 Zgodnie z pkt VIII ST.

6.2 Ocena jakości obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wymiarów

· sprawdzenie jakości materiału i wykonania profili

· sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i części ruchomych

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki

· sprawdzenie jakości i prawidłowości osadzenia parapetów

7. Obmiar robót

7.1 Zgodnie z pkt IX. ST.

7.2 Jednostką obmiarową robót jest:

· Stolarka okienna i drzwiowa - 1 m2. wymienionego okna

· Parapety zewnętrzne z blachy (obróbki blacharskie) - 1 m2 wymiany obróbki

· Roboty malarskie i tynkarskie - 1 m2 szpachlowania i malowania

8. Odbiór robót

Zgodnie z pkt. X ST.

9. Podstawa płatności

Płaci się za określoną ilość jednostek przedmiarowych zgodnie z pkt. XI ST.

10. Przepisy związane - Zgodnie z pkt XII ST.

PN-EN 14351-1:2006 (U) Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport .