Warszawa, dnia 27.04.2020 r.

BPzp.261.20.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę drzwi
                 wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe w magazynie głównym Składnicy ARM
                 w Szepietowie – znak sprawy: BPzp.261.20.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych drzwi z zawiasami spawanymi ?

Odpowiedź:

Zastosowane drzwi muszą posiadać  Aprobatę Techniczną i być wykonane zgodnie 
z zawartymi w niej wymaganiami. Jeśli Aprobata Techniczna dopuszcza zawiasy spawane 
to Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie.

Pytanie 2:

W związku z rozbieżnością w dokumentacji przetargowej proszę o rozwiązanie poniższej kwestii. Zamawiający w specyfikacji technicznej przewidział zastosowanie ościeżnic nakładanych do drzwi dwuskrzydłowych w związku z powyższym informuję, że jest to sprzeczne z  przepisami. Ościeżnicę należy zakotwić/zadyblować  bezpośrednio do muru 
a wolną przestrzeń uzupełnić mieszaniną betonu. W związku z powyższym nie ma możliwości zamontowania ościeżnicy nakładanej na starą ościeżnicę. Jednocześnie 
w przedmiarze Zamawiający przewidział wyrwanie tych ościeżnic.

Odpowiedź:

Istniejące ościeżnice są wykonane w formie kątownika 80x80 i w związku z tym można traktować je jako część muru (wykończenie otworów drzwiowych). Drzwi należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Aprobatą Techniczną.