Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, woj. warmińsko-mazurskie.

- Wymagania techniczne i wyposażenie:

| Ładowność | 1 000 -1 300 kg |
| --- | --- |
| Kabina z daszkiem | zabudowana z zamykanymi drzwiami |
| Szyba przednia | szklana z wycieraczką i spryskiwaczem |
| Siedzenia z zagłówkami kolor czarny | 2 szt. |
| Bateria li-ion | Tak |
| Pojemność akumulatora – nie mniejsza niż | 260 Ah |
| System uzupełniania wody w akumulatorze | Tak |
| Prostownik do ładowania akumulatora | Zintegrowany |
| Napęd elektryczny | silnik prądu przemiennego 4,5 – 6.0 kW AC |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Oświetlenie | Pełne LED |
| Zawieszenie typ samochodowy | Tak |
| Koła (przód) – felga stalowa | 13 – 14 cali pneumatyczne |
| Koła (tył) – felga stalowa | 13 – 14 cali pneumatyczne |
| Hamulce przód | hydrauliczne tarczowe |
| Hamulce tył | hydrauliczne bębnowe |
| Skrzynia ładunkowa aluminiowa | otwierane burty boczne i tylna |
| Długość skrzyni ładunkowej | 1 800 – 2 100 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | 1 200-1 400 mm |
| Wysokość skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż | 250 mm |
| System zintegrowanych wskaźników | Tak |
| Wspomaganie kierownicy | Tak |
| Hak holowniczy | Tak |
| Podnośnik hydrauliczny skrzyni – trójstronny z udźwigiem min. 750 kg | Tak |
| Lampa ostrzegawcza pomarańczowa | Tak |
| Ogrzewanie przedniej szyby | Tak |
| Gwarancja udzielona na min. 24 miesiące | Tak |

- Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

  - DTR z instrukcją obsługi,

  - Katalog części zamiennych

  - Certyfikat bezpieczeństwa

  - Dokument gwarancyjny.

Zadanie nr 2.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Kamienicy Królewskiej, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska, woj. pomorskie.

- Wymagania techniczne i wyposażenie:

| Ładowność | 1 900 - 2 100 kg |
| --- | --- |
| Kabina | Kabina wykonana z laminatu z drzwiami wyposażonymi w szyby przesuwne |
| Ogrzewanie kabiny | Tak |
| Lusterka boczne i wewnętrzne | Tak |
| Klakson i dźwiękowa sygnalizacja biegu wstecznego | Tak |
| Wskaźnik rozładowania akumulatora | Tak |
| Układ spryskiwania przedniej szyby | Tak |
| Siedzenia | Tak, 2 szt., wyposażone w pasy bezpieczeństwa |
| Bateria – pojemność/napięcie | Min. 240Ah/80 V |
| Prostownik do ładowania akumulatora | Tak |
| Napęd | Elektryczny, min. 5 Kw |
| Prędkość maksymalna | Min. 15 km/h bez obciążenia |
| Oświetlenie | Pełne oświetlenie drogowe, światła do jazdy dziennej, kogut ostrzegawczy pomarańczowy |
| Zawieszenie typ samochodowy | Tak |
| Koła | Stalowe, Wyposażone w opony bezdętkowe w rozmiarze 23 x5 lub opony bezdętkowe pneumatyczne typu 175R14C |
| Hamulce | Nożny oraz postojowy |
| Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| Skrzynia ładunkowa | Wyposażona w burty aluminiowe otwierane burty boczne i tylna |
| Długość wózka | Max. 3 650 mm |
| Szerokość wózka | Max. 1 650 mm |
| Wysokość wózka | Max. 2 000 mm |
| Długość skrzyni ładunkowej | Min. 2 100 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | Min. 1 500 mm |
| Wysokość skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż | Min. 350 mm |
| Podnośnik hydrauliczny 3-stronny | Tak |
| Hak holowniczy | Tak, tylny, sworzniowy oraz przedni do holowania wózka |
| Wyposażenie dodatkowe | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |
| Gwarancja udzielona na min. 24 miesiące | Tak |

- Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

  - DTR z instrukcją obsługi,

  - Katalog części zamiennych

  - Certyfikat bezpieczeństwa

  - Dokument gwarancyjny

Zadanie nr 3.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Komorowie, ul. Różańska 88, 07-310 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie.

- Wymagania techniczne i wyposażenie:

| Ładowność | 1 000 -1 300 kg |
| --- | --- |
| Kabina z daszkiem | zabudowana z zamykanymi drzwiami |
| Szyba przednia | szklana z wycieraczką i spryskiwaczem |
| Siedzenia z zagłówkami kolor czarny | 2 szt. |
| Bateria li-ion | TAK |
| Pojemność akumulatora – nie mniejsza niż | 260 Ah |
| System uzupełniania wody w akumulatorze | Tak |
| Prostownik do ładowania akumulatora | Zintegrowany |
| Napęd elektryczny | silnik prądu przemiennego 4,5 – 6.0 kW AC |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Oświetlenie | Pełne LED |
| Zawieszenie typ samochodowy | Tak |
| Koła (przód) – felga stalowa | 13 – 14 cali pneumatyczne |
| Koła (tył) – felga stalowa | 13 – 14 cali pneumatyczne |
| Hamulce przód | hydrauliczne tarczowe |
| Hamulce tył | hydrauliczne bębnowe |
| Skrzynia ładunkowa aluminiowa | otwierane burty boczne i tylna |
| Długość skrzyni ładunkowej | 1 800 – 2 100 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | 1 200-1 400 mm |
| Wysokość skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż | 250 mm |
| System zintegrowanych wskaźników | Tak |
| Wspomaganie kierownicy | Tak |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | Tak |
| Elektryczne ogrzewanie przedniej szyby | Tak |
| Gwarancja udzielona na min. 24 miesiące | Tak |

- Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

  - DTR z instrukcją obsługi,

  - Katalog części zamiennych

  - Certyfikat bezpieczeństwa

  - Dokument gwarancyjny.

Zadanie nr 4.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu, ul. Klonowa 40, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie.

- Wymagania techniczne i wyposażenie:

| Ładowność | 800 -1300 kg |
| --- | --- |
| Kabina z daszkiem | zabudowana z zamykanymi drzwiami |
| Szyba przednia | szklana z wycieraczką i spryskiwaczem lub bez spryskiwacza |
| Siedzenia z zagłówkami kolor czarny | 2 szt. |
| Pojemność akumulatora – nie mniejsza niż | 250 Ah |
| System uzupełniania wody w akumulatorze | Tak |
| Prostownik do ładowania akumulatora | Zintegrowany |
| Napęd elektryczny | silnik prądu przemiennego 4,5 – 6.0 kW AC lub silnik AC 7,5 kW lub AC 10 kW |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Oświetlenie | Pełne LED |
| Zawieszenie typ samochodowy | Tak |
| Koła (przód) – felga stalowa | 12 – 14 cali lub o średnicy 550 mm pneumatyczne |
| Koła (tył) – felga stalowa | 12 – 14 cali lub o średnicy 550 mm pneumatyczne |
| Hamulce | hydrauliczne tarczowe lub bębnowe |
| Skrzynia ładunkowa aluminiowa | otwierane burty boczne i tylna |
| Długość skrzyni ładunkowej | 1900 - 2100 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | 1400 mm |
| Wysokość skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż | 350 mm |
| Nakładki siatkowe na burty (burty pełne o wysokości co najmniej 350 mm otwierane z trzech stron, a nakładki siatkowe mają stanowić dodatkową zabudowę wykonaną ponad burtami z możliwością szybkiego montażu oraz demontażu, wysokość minimalna 350 mm, maksymalna taka, aby burty nie wystawały ponad dach kabiny) | Tak |
| Podnośnik hydrauliczny 3-stronny (napędzany elektrycznie pod skrzynią ładunkową umożliwiający trzystronne opróżnianie skrzyni ładunkowej) | Tak |
| System zintegrowanych wskaźników | Tak |
| Hak holowniczy | Tak |
| Gwarancja udzielona na min. 24 miesiące | Tak |

- Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

  - DTR z instrukcją obsługi,

  - Katalog części zamiennych,

  - Certyfikat bezpieczeństwa,

  - Dokument gwarancyjny.

Zadanie nr 5.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wózka akumulatorowego platformowego do Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. lubelskie.

- Wymagania techniczne i wyposażenie:

| Ładowność | 800 - 3 000 kg |
| --- | --- |
| Kabina z daszkiem | zabudowana z zamykanymi drzwiami oraz zamkiem. |
| Szyba przednia | szklana z wycieraczką i spryskiwaczem lub bez spryskiwacza |
| Siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa z zagłówkami kolor czarny | 2 szt. |
| Pojemność akumulatora – nie mniejsza niż | 250 Ah |
| System uzupełniania wody w akumulatorze | Tak |
| Prostownik do ładowania akumulatora | Zintegrowany |
| Napęd elektryczny | silnik prądu przemiennego 4,5 – 6.0 kW AC |
| Prędkość maksymalna | 25 km/h |
| Oświetlenie | Pełne LED |
| Zawieszenie typ samochodowy | Tak |
| Koła (przód) – felga stalowa | 13 – 14 cali lub o średnicy 550 mm pneumatyczne |
| Koła (tył) – felga stalowa | 13 – 14 cali lub o średnicy 550 mm pneumatyczne |
| Hamulce | hydrauliczne tarczowe |
| Skrzynia ładunkowa aluminiowa | otwierane burty boczne i tylna |
| Długość skrzyni ładunkowej | 1 900 – 2 100 mm |
| Szerokość skrzyni ładunkowej | 1 400 mm |
| Wysokość skrzyni ładunkowej – nie mniejsza niż | 350 mm |
| Nakładki siatkowe na burty | Tak |
| Podnośnik hydrauliczny 3-stronny | Tak |
| System zintegrowanych wskaźników | Tak |
| Hak holowniczy | Tak |
| Wyposażony w funkcję odzyskiwania energii podczas hamowania | Tak |
| Wyposażony w lusterko wsteczne i wewnętrzne | Tak |
| Elektryczne ogrzewanie | Tak |
| Światło cofania z sygnałem akustycznym | Tak |
| Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| Gwarancja udzielona na min. 24 miesiące | Tak |

- Do wózka muszą być dołączone opracowane w języku polskim:

  - DTR z instrukcją obsługi,

  - Katalog części zamiennych,

  - Certyfikat bezpieczeństwa,

  - Dokument gwarancyjny,

  - Homologacja uprawniająca do poruszania się po drogach publicznych.