Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie na zakup kontenerów sanitarnych

| 1. | Nazwa Oferenta: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Oferenta: |  |
| 3. | Telefon: |  |
| 4. | Adres email: |  |
| 5. | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK/NIE* |
| 6. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych | TAK/NIE( |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 8. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |

Dotyczy osób wymienionych w pkt 7 i 8 powyższej tabeli:

- Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostałam(em) poinformowana(y), iż:

  - administratorem moich danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl, zwana „Agencją”;

  - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;

  - moje dane osobowe przewarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;

  - moje dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

  - przysługuje mi prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;

  - w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do:

    - żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);

    - ograniczenia przetwarzania;

    - przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  - w przypadkach określonych w art. 21 RODO przysługuje mi prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;

  - przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  - podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia „zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym” do postępowania przetargowego.

- Czytelne podpisy osoby(ób), której(ych) dane dotyczą:

  - …………………………………………………………………………………….………………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………….……………. - …………………………….,

  - ……………………………………………………………………………………….……………. - …………………………….,

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)				             	(podpis)

Proszę o podanie danych zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy

Zadanie nr 1 –	Wykonanie i dostarczenie kontenerów sanitarnych wraz z wyposażeniem:

| Lp. | Asortyment | Typ/Model | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia w terminie do 30 listopada 2023 r | Cena jednostkowa za 1 szt. [w zł bez podatku VAT] | Cena jednostkowa za dostawę [w zł bez podatku VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontener | Sanitarny |  |  |  |
| 2. | Proponowane wyposażenie |  |  |  |  |

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia – kontenerów sanitarnych

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE* | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry techniczne |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w bieżącym roku (nie dopuszcza się asortymentu odnawianego, powystawowego, używanego) |  |  |
| 2. | Parametry konstrukcyjne pojedynczego kontenera: |  |  |
| 2.1 | Długość zewnętrzna – 6058mm (+/- 50mm) |  |  |
| 2.2 | Szerokość zewnętrzna – 2438mm (+/- 50mm) |  |  |
| 2.3 | Minimalna wysokość zewnętrzna – 2800mm |  |  |
| 2.4 | Minimalna wysokość wewnętrzna – 2500mm |  |  |
| 2.5 | Możliwość piętrowania |  |  |
| 2.6 | Uchwyty transportowe – według standardów ISO |  |  |
| 3. | Konstrukcja |  |  |
| 3.1 | Konstrukcja stalowa, samonośna, spawana, pokryta powłoką antykorozyjną. Blacha stalowa zewnętrzna w kolorze szarym. Okładziny wewnętrzne w kolorze szarym. |  |  |
| 3.2 | Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych |  |  |
| 4. | Podłoga |  |  |
| 4.1 | Wykładzina PCV grubości minimalnej 1,5 mm |  |  |
| 4.2 | Płyta podłogowa grubości minimalnej 20 mm. |  |  |
| 4.3 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 100 mm. |  |  |
| 4.4 | Blacha ocynkowana trapezowa o grubości minimalnej 0,5 mm |  |  |
| 5. | Stropodach |  |  |
| 5.1 | Blacha ocynkowana trapezowa o grubości minimalnej 0,5 mm. |  |  |
| 5.2 | Warstwa izolacji o grubości minimalnej 50 mm. |  |  |
| 5.3 | Płyta warstwowa z termoizolacyjnym rdzeniem o grubości minimalnej 100 mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. |  |  |
| 5.4 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka |  |  |
| 6. | Ściany |  |  |
| 6.1 | Płyta warstwowa z termoizolacyjnym rdzeniem o grubości minimalnej 60 mm i okładziną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. |  |  |
| 6.2 | Wewnętrzna okładzina płyty warstwowej – gładka |  |  |
| 6.3 | Zewnętrzna okładzina płyty warstwowej – profilowana |  |  |
| 6.4 | Obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej |  |  |
| 7. | Stolarka okienna |  |  |
| 7.1 | okna PCV jednoskrzydłowe, uchylne o przybliżonych wymiarach 565x535 mm z roletami zewnętrznymi (antywłamaniowymi). |  |  |
| 8. | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 8.1 | Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000 mm, ocieplone z zamontowanymi dwoma zamkami patentowymi– co najmniej klasy B. |  |  |
| 8.2 | Drzwi wewnętrzne do kabin WC o minimalnych wymiarach 800x2000 m. |  |  |
| 8.3 | Pozostałe drzwi wewnętrzne pomieszczeń sanitarnych, jednoskrzydłowe o wymiarach 900x2000 mm. Stolarka drzwiowa w kolorze białym lub szarym. |  |  |
| 9. | Instalacje wewnętrzne |  |  |
| 9.1 | Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 220 V z bolcem uziemiającym |  |  |
| 9.2 | Minimum 3 podwójne gniazda o standardzie: wodoodporności IP lub wodoszczelności IPX, |  |  |
| 9.3 | Oświetlenie – sufitowe oprawy oświetleniowe typu LED – minimalnie 2 oprawy na pojedynczy moduł |  |  |
| 9.4 | Instalacja grzewcza obiektu przy użyciu grzejników elektrycznych o mocy min. 2 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń |  |  |
| 9.5 | Kontenery mieszkalne dodatkowo wyposażone w klimatyzacje o minimalnej mocy 3 kW dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczeń |  |  |
| 9.6 | Instalacja wentylacyjna grawitacyjna (kratki wentylacyjne) w każdym pomieszczeniu oraz wentylatory wyciągowe w pomieszczeniach sanitarnych. |  |  |
| 9.7 | Instalacja wodno-kanalizacyjna w pomieszczeniu sanitarnym prowadzona natynkowo lub podtynkowo: • instalacja wodna wykonana z rur PP, • instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV, • korytka w kolorze szarym, zbliżonym do koloru wewnętrznych okładzin. |  |  |
| 10. | Wymagania jakościowe |  |  |
| 10.1 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,30 W/m²K dla podłogi |  |  |
| 10.2 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,15 W/m²K dla stropodachu |  |  |
| 10.3 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,20 W/m²K dla ścian zewnętrznych |  |  |
| 10.4 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 0,9 W/m²K dla okien |  |  |
| 10.5 | Współczynnik przenikania ciepła U nie niższy niż 1,3 W/m²K dla drzwi zewnętrznych |  |  |
| II. Materiały |
| 1. | Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca powinien dostarczyć w dniu podpisania umowy oraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). |  |  |
| 2. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |
| 3. | Materiały użyte do produkcji i wyposażenia kontenerów muszą posiadać klasyfikację ogniową – NRO (nierozprzestrzeniające ognia). |  |  |
| 4. | Warstwy izolacyjne oraz rdzenie płyt warstwowych należy wykonać z materiałów o parametrach zapewniających uzyskanie wymaganych współczynników przenikania ciepła (z wyłączeniem użycia styropianu). |  |  |
| 5. | Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.). |  |  |
| 6. | Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| 7. | Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca powinien dostarczyć w dniu podpisania protokołu (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). |  |  |
| III. Wymagania dodatkowe |
| 1. | Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy. Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE). |  |  |
| 2. | Kontener powinien być przystosowany do ustawienia na terenie utwardzonym o podłożu stabilnym (np. poprzez zastosowanie bloczków betonowych). |  |  |
| 3. | W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera powinna umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) dla górnej kondygnacji. |  |  |
| 4. | Konstrukcja kontenera powinna umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych. |  |  |
| 5. | Kontener powinien być przystosowany do podłączenia instalacji uziemiającej. |  |  |
| 6. | Kontener powinien być przystosowany do transportu samochodowego. |  |  |
| 7. | Kontener musi być wyposażony w naroża zaczepowe ISO, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów. |  |  |
| 8. | Kontener powinien posiadać okno z roletą zewnętrzną. Każdy kontener należy wyposażyć w urządzenie grzewcze zapewniające utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera (+20oC). |  |  |
| 9. | Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją. |  |  |
| 10. | Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce lub naklejce umieszczonej w widocznym miejscu. |  |  |
| 11. | Kontener powinien posiadać tabliczkę lub ramkę dostarczoną przez Zamawiającego: „Wyprodukowano na zamówienia RARS (logo) Produkt nie na sprzedaż” |  |  |
| 12. | Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji. Ponadto, powinny być łatwe do utrzymania czystości. |  |  |
| 13. | Oferent dostarczy wraz z wyrobem instrukcje użytkowania i konserwacji najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. |  |  |
| III. Dokumenty i znak CE |
| 1. | Znak CE |  |  |
| 2. | Instrukcja użytkowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim |  |  |
| 3. | Dokument gwarancyjny |  |  |
| 4. | Certyfikaty |  |  |
| IV. Gwarancja |
| 1. | Okres gwarancji: nie mniej niż 36 miesięcy |  |  |
| 2. | Oferent przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji |  |  |
| 3. | Oferent nieodpłatnie przeszkoli 3-4 pracowników Agencji o w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych. Przedmiotowe szkolenie zakończy się wydaniem stosownych zaświadczeń. Oferent pokryje koszty związane ze skierowaniem pracowników na w/w szkolenie. |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) kontenerów lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta kontenerów. |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru kontenerów przez Oferenta i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych kontenerów swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej . |  |  |
| 3. | W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. |  |  |

* informacja ogólna w przypadku zaznaczenia Nie proszę o uzupełnienie uwag jaki materiał zostanie zastosowany

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do opisu przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta

# Footnotes

( niepotrzebne skreślić