Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Pojemnik na odpady medyczne

Pojemnik na odpady medyczne z polipropylenu służący do bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i transportu zużytych odpadów medycznych w kolorze czerwonym o pojemności: 
- 700ml - w ilości 20% dostarczanego towaru,

- 2 l - w ilości 40%  dostarczanego towaru,

- 5 l (wiaderko) – w ilości 40% dostarczonego towaru,

z wlotem wrzutowym pazurkowym. Pojemnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie. Pojemnik musi umożliwiać bezdotykowe pozbycie się odpadów. Pojemnik musi posiadać specjalny system zamykania, który służy do szczelnego i nieodwracalnego zamknięcia pojemnika.

Worek na odpady medyczne

Worek na odpady medyczne i sanitarne cechujący się wysoka wytrzymałością na rozerwania i uszkodzenia mechaniczne o pojemności min. 80 litrów wykonane z mocnej folii LDPE 
o grubości min. 24 mikrony. Worek musi posiadać tzw. boczny zgrzew dna oraz tradycyjne zakończenie. Perforacja pomiędzy workami worka powinna pozwalać na bezproblemowe odrywanie worków.

Worek do transportu zwłok

Worek na zwłoki wykonany z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości min. 0,16 mm w kolorze czarnym. Worek o wymiarach: szerokość 90 cm x długość 220 cm. Wytrzymałość worka min. 150 kg. Worek zamykany na dwustronny zamek błyskawiczny wszyty prosto. Chroniący przed zagrożeniami biologicznymi i zabezpiecza przed większością warunków atmosferycznych, stabilny w niskich (minimum – 40ºC) i wysokich temperaturach (minimum + 50ºC). Worek musi posiadać specjalne cztery uchwyty umożliwiające wygodne przenoszenie worka na większe odległości.

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 201/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat – o ile dotyczy.