Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Staza taktyczna CAT / opaska zaciskowa

I. Opaska do tamowania masywnego krwotoku i urazowych amputacji, charakteryzująca się:

- możliwością regulacji o skoku umożliwiającym szybką regulację poziomu ucisku,

- wytrzymałym materiałem o strukturze zabezpieczającej przed ześlizgiwaniem się stazy,

- mocnym zapięciem na rzep,

- posiadaniem krępulca, którego zadaniem jest zwiększenie ucisku do całkowitego 
  zatrzymania przepływu krwi po kilkukrotnym przekręceniu,

- posiadaniem blokady naciągu przed rozluźnianiem oraz przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia się stazy,

- konstrukcją umożliwiającą łatwe założenie stazy jedną ręką,

- miejscem do zapisania informacji o czasie jej założenia,

- numerem NSN (NATO Stock Number),

Dodatkowo staza powinna być zapakowana w kompaktowy sposób i wykonana z materiałów, zapewniających minimalizację masy towaru.

II. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:

1) ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych,

2) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 
w  sprawie  wyrobów  medycznych,   zmiany dyrektywy 2001/83/WE,   rozporządzeniu (WE) 
nr 178/2022 i rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 oraz uchyleniu dyrektyw Rady  90/385/EWG 
i 93/42/EWG.

Zadanie nr 2 - Pompa do żywienia pozajelitowego wraz z przeglądem gwarantującym sprawność działania pompy

- stosowana do okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowego płynów

- stosowana u dorosłych, dzieci i noworodków

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie dopuszcza się przedmiotu zamówienia rekondycjonowanego, powystawowego, używanego),

- Przedmiot zamówienia wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku,

- Przedmiot zamówienia musi posiadać:

- instrukcję obsługi w jęz. polskim,

- kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji,

- autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski,

- okres gwarancji nie mniej niż 24 miesiące.

- Podstawowe parametry pompy żywieniowej:

- prędkość podaży: min. od 10 ml do 600 ml/godz.,

- objętość podaży do min. 9999 ml,

- dokładność podaży: min. ± 5%,

- zasilanie z sieci i akumulatora,

- czas działania akumulatora: min. 12 godz. (przy prędkości 25 ml/godz.),

- czytelny wyświetlacz,

- menu w języku polskim.

W ramach przeglądu pompy do żywienia, należy przeprowadzić wszelkie czynności gwarantujące sprawność działania i bezpieczeństwo użytkowania pompy zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami obsługi, aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
z uwzględnieniem, iż urządzenia te będące rezerwą strategiczną są przechowywane bez używania do czasu ich wydania w celu użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Przedmiot musi być zgodny z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 
5 kwietnia 2017 r. w  sprawie  wyrobów  medycznych,   zmiany dyrektywy 2001/83/WE,   rozporządzeniu (WE) nr 178/2022 i rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009 oraz uchyleniu dyrektyw Rady  90/385/EWG i 93/42/EWG.

Zestaw infuzyjny kompatybilny z pompą żywieniową

W zestawie z pompą powinny znaleźć się następujące elementy:
- zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu
- zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego 
- torba/plecak na pompę dla osób w różnym wieku

Inne wymagania (dla wszystkich towarów):

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez okres równy okresowi rozszerzonej rękojmi na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi określone przepisami ustawy z dnia 07.04.2022 r. 
o wyrobach medycznych (Dz.U.poz.974) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również Rozporządzenia Paramentu i Rady (UE) 2017/745 z dnia 
5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia WE nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) 
nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, posiada deklaracje zgodności oraz certyfikat (o ile jest wymagany).

- Towar musi zostać dostarczony na nowych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.